## Slide 1: 1-Wire - warsztaty

## Slide 2: Czym jest 1-wire?
Interfejs / protokół do komunikacji pomiędzy urządzeniami należący do firmy Dallas Semiconductor
1 master – wiele slave
Nie możemy robić własnych slave (ograniczenia patentowe). Na płytce testowej slavem będzie termometr, a masterem nasz mikrokontroler.

## Slide 3: Czym jest 1-wire?
Do komunikacji (i czasami zasilania) wystarcza jedna linia (stąd nazwa protokołu)
Wciąż potrzebujemy masy! (więc mamy już 2 linie)
Nie będziemy realizować zasilania pasożytniczego (trudniej), więc dochodzi 3 linia na zasilanie
Stąd potrzebne 3 nóżki na termometrze

## Slide 4: Jak to działa
Wersja bez zasilania pasożytniczego (nasza płytka)

## Slide 5: Jak to działa
Wersja z zasilaniem pasożytniczym, nie będziemy realizować
Wymaga tylko 2 ścieżek do ds18x20!
Tranzystor może nie być niezbędny w wypadku Atmegi

## Slide 6: Inicjalizacja (przed poleceniem)
Reset musi trwać co najmniej 480µs
Slave odpowiada przez ok. 60µs
Warto wpasować się w środek tej odpowiedzi

## Slide 7: Transmisja master -> slave
W celu wysłania bitu „0” master musi przyciągnąć linię danych do masy na 60 µs
W celu wysłania „1” robi to na jak najkrócej, 1-13 µs
Ramka wysłania bitu nie może trwać krócej niż 60 µs (po wysłaniu 1 powinniśmy jeszcze chwilę poczekać)

## Slide 8: Odpowiedź slave -> master
Każdy bit musi zostać zainicjowany przez mastera, poprzez przyciągnięcie linii danych do masy na ok. 1-10 µs
Chcąc wysłać 1, slave nie robi nic
Przy wysłaniu 0 slave przyciąga linię do 0 na co najmniej 15 µs
Ponownie, ramka nie powinna trwać krócej niż 60 µs

## Slide 9: Uwaga na Wikipedię

## Slide 10: DS18B20 i DS1820
DS18B20 to następca DS1820, jednak wciąż gdzieniegdzie dostępne są DS1820
(z piwnicy zalanej, opuszczonej chińskiej fabryki)
DS18B20, rozdzielczość do 0.0625’C
DS1820, rozdzielczość do 0.5’C
Te same (przynajmniej podstawowe) komendy
Nieco inna zawartość rejestrów

## Slide 11: DS18B20 i DS1820

## Slide 12: Procedura obsługi termometru
Master wykonuje procedurę resetu
Master wysyła komendę SKIP ROM (0xCC)
Master wysyła komendę wykonania pomiaru: Convert T (0x44)
Master non-stop odbiera bity od slave, aż odbierze „1”, co oznacza ukończenie pomiaru
Master wykonuje procedurę resetu
Master wysyła komendę Read Scratchpad (0xBE)
Master odbiera zawartość rejestrów (do temperatury wystarczą 2 pierwsze)

## Slide 13: Zły sposób na 1-wire
unsigned char _1WireReadSlot(void) { uint8_t bit=0; _1W_SET_0(); //ustaw 0 _delay_us(1);
_1W_SET_1(); //zwolnij magistralę, stan H z rezystora PullUp _delay_us (8);
bit = (PINB & 0x01); //zwróć wartość PinB.0, 1 lub 0 _delay_us (25);
return bit; }
Mikrokontroler spędza większość czasu nie robiąc nic (delay_us)
Jeżeli nastąpią jakieś przerwania, całość może się rozjechać czasowo (a czas to kluczowa sprawa w 1-wire)
Zaleta: prostota

## Slide 14: Założenia dobrej metody
Zużywa minimum procesora dając nam możliwość robienia czegoś innego w momencie pomiaru / komunikacji
Utrzymuje stabilne czasy nawet gdy występują jakieś przerwania
Zajmuje mało miejsca we flashu

## Slide 15: Rozwiązanie
Wykorzystanie timera0 (8-bit) z przerwaniem compare
W przerwaniu wykonujemy jakąś część komunikacji nie wymagającą czekania (np. pobranie stanu portu, bądź jego zmiana)
Następnie ustawiamy wewnętrzny stan (aby wiedzieć gdzie wskoczyć przy następnym zdarzeniu)
Ustawiamy timer tak, aby wywołać następne przerwanie po określonym czasie

## Slide 16: Miganie diodą za pomocą przerwania
ISR(TIMER0_COMP_vect) {
//disable timer for now
TCCR0 = 0;
//do stuff depending on state
if (state == LED_ON) {
PORTB &= ~(1 << LED_PIN);
state = LED_OFF;
scheduleTrigger(150); //set timer
return;
}
if (state == LED_OFF) {
PORTB |= (1 << LED_PIN);
state = LED_ON;
scheduleTrigger(50); //set timer
return;
}
}

## Slide 17: Funkcja ustawiająca timer
void scheduleTrigger(const char ticks) {
//setup timer0
TCCR0 = (1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << WGM01);
TCNT0 = 0; //reset timer
OCR0 = ticks; //set destination value
TIMSK = (1 << OCIE0); //turn on interrupt
}

## Slide 18: Czas na pokazanie kodu w praktyce!
..inna sprawa, że jestem zbyt leniwy żeby faktycznie skończyć tę prezentację…
Kod do pobrania z:
http://fxdev.pl/1wire.zip
Należy podłączyć pin PC0 z pinem 1W
i umieścić termometr PŁASKĄ STRONĄ DO ŚRODKA PŁYTKI