## Slide 1: DMA w układach rodziny PSoC 5LP firmy Cypress
inż. Tomasz Kusy
13-04-2015

## Slide 2: Czym jest DMA?
DMA – Direct Memory Access
Technika pozwalająca wykonywać operacje na pamięci bez wykorzystania czasu procesora. Procesor musi jedynie wcześniej zaprogramować kontroler DMA oraz udostępnić mu szynę danych na czas transferu danych.
Procesor w tym czasie może zająć się wykonywaniem innych operacji.

## Slide 3: DMA w PSoC 5LP
Jest częścią bloku PHUB
PHUB – Peripheral HUB
CPU i DMA – Układy Master
Arbiter decyduje o dostępie
Spoke – rozdzielne szyny umożliwiają jednoczesny dostęp do różnych peryferiów
Adresowanie 8, 16, 32 bit
SRAM – dostęp CPU poprzez osobny interfejs
Priorytet CPU > DMA

## Slide 4: DMAC – Kontroler DMA
24 niezależne kanały DMA
Każdy kanał może mieć wiele deskryptorów transakcji (TD)
TD mogą być zmieniane dynamicznie
8 poziomów priorytetów dla kanałów DMA
Wyzwalanie DMA poprzez sygnał cyfrowy, CPU, lub inny kanał DMA
Kanały mogą generować przerwanie
Można przerwać, bądź wstrzymać transakcje
Możliwość zmiany Little Endian <-> Big Endian (dla PSoC 3)

## Slide 5: Priorytety kanałów DMA
8 priorytetów na 24 kanały
0 do 7 – 0 najwyższy priorytet
2 tryby pracy: simple priority oraz Grant allocation Fairness
Simple priority: kanał o najwyższym priorytecie przejmuje kontrolę niższe priorytety mogą nie uzyskać dostępu wcale
Grant: poziomy 0 oraz 1 mają pełen dostęp. 2-7 mogą korzystać, gdy szyna jest wolna zgodnie z podziałem wg. Algorytmu
W ramach jednego priorytetu korzysta się z metody Round Robin

## Slide 6: Transfery DMA
Rodzaje transferów:
Pamięć -> Pamięć
Pamięć -> Peryferia
Peryferia -> Pamięć
Peryferia -> Peryferia

## Slide 7: Kanał DMA

## Slide 8: Konfiguracja Kanału DMA
Source Address – Górna część adresu źródłowego
Dest. Addres – Górna część adresu docelowego
Burst Count – Maksymalna liczba bajtów jaką można przesłać bez zwalniania szyny
Request per Burst – Czy każdy burst musi mieć osobny request
First TD of Channel – Wskaźnik na pierwszy deskryptor transakcji (TD), pozostałe TD wskazują na siebie podobnie do listy.
Preserve TD – Czy TD ma być zachowane po wykonaniu.

## Slide 9: Konfiguracja TD
Source Address – Dolna część adresu źródłowego
Dest. Addres – Dolna część adresu docelowego
Transfer Count – Całkowita liczba bajtów do przesłania
Next TD – Wskaźnik na kolejny TD
TD Property – Właściwości TD

## Slide 10: TD Properties

## Slide 11: Komponent DMA w PSoC Creator
drq [opcjonalnie] – Wyzwalanie transferu
trq [opcjonalnie] – Przerwanie aktualnego transferu
nrq – Wyzwolenie impulsu po zakończeniu transferu(można użyć jako przerwanie)

## Slide 12: Konfiguracja DMA w kodzie
HI16(x), LO16(x) – Makra do wydobycia górnej, lub dolnej połówki adresu 32bit
Niektóre funkcje DMA są w plikach CyDmac.c oraz CyDmac.h (folder Generated Source)
Dokładniejszy opis API w AN52705

## Slide 13: DMA wizard – automatyczna generacja kodu
PSoC Creator -> Tools -> DMA Wizard

## Slide 14: DMA wizard – automatyczna generacja kodu

## Slide 15: DMA wizard – automatyczna generacja kodu

## Slide 16: DMA wizard – automatyczna generacja kodu

## Slide 17: Konfiguracja priorytetów

## Slide 18: Przykłady

## Slide 19: Literatura
PSoC® 5LP Architecture TRM
PSoC® 3 and PSoC 5LP - Getting Started with DMA – AN52705
PSoC® 3 and PSoC 5LP Advanced DMA Topics – AN84810 (Nie omawiane)