# Modulacja QAM, AM i FM

## Procesor sygnałowy Analog Devices ADSP21161

Ćwiczenie obserwacyjne

### Gonera Arkadiusz

Mieszczuk Marcin

Redzimski Rafał

sem. 9 SME

Politechnika Gdańska

styczeń 2006r.

## Wstęp

W przetwarzaniu sygnałów często wykorzystuje się różne typy modulacji w celu polepszenia wykorzystania pasma lub zmniejszenia wrażliwości sygnału na zakłócenia środowiska propagacji. To ćwiczenie zawiera przykładowe programy modulujące sygnał wejściowy następującymi rodzajami modulacji: AM, FM oraz QAM.

## Modulacja AM

Modulacja AM polega na zmianach amplitudy fali nośnej (o dużej cz.) z częstotliwością sygnału informacji (niska cz.). Obecnie jest rzadko używana ze względu na wrażliwość na zakłócenia. Podstawowe równania opisujące tą modulację przedstawione są poniżej:

gdzie A(t) = x(t)*C i

y(t) – sygnał wyjściowy

ωC – pulsacja nośnej

C – amplituda nośnej

x(t) – sygnał wejściowy

ω – pulsacja sygnału

φ – faza sygnału

M – współczynnik modulacji (głębokość); M = X / C

Na czerwono zaznaczony jest sygnał modulujący (informacja), na czarno nośna.

## OPIS PROGRAMU

Program asemblerowy zawiera tablicę próbek sygnału sinusoidalnego (ładowany jest jeden pełny okres). Na początku następuje inicjalizacja, a następnie pętla nieskończona z oczekiwaniem na przerwania od przycisków. Próbki stereo łączone są w jeden sygnał odbierany na wyjściu słuchawkowym.

Możliwa jest modyfikacja amplitudy sygnału wejściowego (z tablicy), jego częstotliwości, można również zmieniać częstotliwość nośnej.

Składowa projektu laborka.dpj (#define AM) umożliwia odsłuchiwanie efektu oraz obserwację na oscyloskopie.

Poniżej zaprezentowane są przykładowe przebiegi modulacji sinusoidy głosem (drugi obrazek przedstawia modulację przez jednostajne gwizdanie):

Funkcja przycisków IRQ – zmiana parametrów podczas działania programu:

IRQ2 – 12 ustawień częstotliwości obwiedni

IRQ1 – 12 ustawień częstotliwości nośnej

FLAG3 – przeniesienie sygnału z mikrofonu na wyjście bez zmian

Funkcjonalność przycisków występuje tylko w programie napisanym w asemblerze.

## OBSERWACJE

- Przygotowanie zestawu.

- sprawdzić poprawność podłączenia zestawu (podłączyć zasilacz do gniazda POWER, połączyć płytkę i komputer przez port USB, sprawdzić aktywną sesję: ADSP21161 EZKit Lite)

- podłączyć mikrofon do wejścia MIC IN, a słuchawki do wyjścia

- podłączyć wyjście audio komputera do wejścia stereo Channel1

- połączyć wyjście stereo Channel2 płytki z wejściem line-in komputera

- otworzyć plik „AM_modulation.dpj” (katalog .\Digital_Audio_Synthesis\AM Modulation) w VisualDSP++ Integrated Development Environment

- aktywnym projektem powinien być: AM Modulation (PPM + Set active project)

- wybrać „Build project” (menu Project)

- uruchomić program (Debug -> Run)

- dokonać zadanych obserwacji, na koniec każdej z nich zatrzymać program (Debug -> Halt) i zresetować płytkę (Debug -> Reset)

- Testowanie efektów modulacji (ASM).

- zaobserwować (na własne uszy oraz na oscyloskopie) działanie przycisków IRQ, zanotować sygnalizację zmian nastaw

- zmienić częstotliwość obwiedni (w programie), sprawdzić wynik zmian

#### W tym celu należy zmodyfikować zmienną „cenv” w AM_MODULATION.ASM

- wrócić do ustawień pierwotnych, zmienić częstotliwość nośnej, przeprowadzić obserwacje

W tym celu należy zmodyfikować zmienną „c” w AM_MODULATION.ASM

- Wykorzystanie okna Plot.

- umożliwia ono oglądanie próbek sygnałów na płytce oraz ich przekształcanie (np. transformata FFT)

- okno uruchamia się poprzez View -> Debug windows -> Plot

- następnie należy nazwać wykres (typ: line plot), wybrać dane (zmienna – przycisk Browse), określić liczbę próbek

- przycisk Settings pozwala edytować wygląd wykresu oraz dokonywać obliczeń na próbkach

- Program oscyloskopu.

- uruchamiany skrótem na pulpicie

- wyzwalanie należy ustawić na (Repeat), a następnie włączyć nagrywanie próbek

- możliwa jest generacja sygnałów dla płytki (Signal generator)

- Modulacja w C.

- w pliku „main.c” (projekt Laborka z katalogu QAM_C) należy odznaczyć // #define AM

- zdebugować program, uruchomić i mówić do mikrofonu; odsłuch na słuchawkach

- częstotliwość nośna: 8kHz

## Modulacja FM

Modulacja FM polega na kodowaniu informacji w fali nośnej przez zmiany jej chwilowej częstotliwości, w zależności od sygnału wejściowego. Częstotliwość sygnału nośnego o częstotliwości fN zmienia się w zakresie od fN − ΔF do fN + ΔF. 
ΔF jest nazywane dewiacją częstotliwości, natomiast stosunek mf = ΔF / fN wskaźnikiem dewiacji częstotliwości lub współczynnikiem modulacji częstotliwości. Modulacja FM umożliwia odfiltrowanie po stronie odbiornika znacznie więcej zakłóceń niż w systemie AM. Najlepszym przykładem wykorzystania FM jest radio na falach UKF.

Podstawowe równania opisujące tą modulację przedstawione są poniżej:

y(t) – sygnał wyjściowy (Y - amplituda)

f0 – częstotliwość nośna

AM – amplituda sygnału wejściowego (odpowiada za dewiację częstotliwości)

fM – częstotliwość sygnału wejściowego

## OPIS PROGRAMU

Program asemblerowy zawiera tablicę próbek sygnału sinusoidalnego (ładowany jest jeden pełny okres). Na początku następuje inicjalizacja, a następnie pętla nieskończona z oczekiwaniem na przerwania od przycisków. Próbki stereo łączone są w jeden sygnał odbierany na wyjściu słuchawkowym.

Możliwa jest modyfikacja amplitudy sygnału wejściowego (z tablicy), jego częstotliwości, można również zmieniać częstotliwość i amplitudę nośnej.

Składowa projektu laborka.dpj (#define FM) umożliwia odsłuchiwanie efektu oraz obserwację na oscyloskopie.

Poniżej zaprezentowane są przykładowe transformaty modulacji sinusoidy 15kHz przebiegiem harmonicznym o częstotliwości 1Hz i amplitudzie 1000mV (dwa skrajne położenia prążka nośnej):

Funkcja przycisków IRQ – zmiana parametrów podczas działania programu:

IRQ2 – 12 ustawień częstotliwości modulującej

IRQ1 – 12 ustawień częstotliwości nośnej

FLAG3 – przeniesienie sygnału z mikrofonu na wyjście bez zmian

FLAG2 – NIE UŻYWAĆ!!! (płytka przestaje reagować – konieczne odłączenie zasilania i powtórne podłączenie)

Funkcjonalność przycisków zaimplementowana tylko w programie napisanym w asemblerze.

## OBSERWACJE

- Przygotowanie zestawu.

- sprawdzić poprawność podłączenia zestawu (podłączyć zasilacz do gniazda POWER, połączyć płytkę i komputer przez port USB, sprawdzić aktywną sesję: ADSP21161 EZKit Lite)

- podłączyć mikrofon do wejścia MIC IN, a słuchawki do wyjścia

- podłączyć wyjście audio komputera do wejścia stereo Channel1

- połączyć wyjście stereo Channel2 płytki z wejściem line-in komputera

- otworzyć plik „FM_modulation.dpj” (katalog .\Digital_Audio_Synthesis\FM Modulation) w VisualDSP++ Integrated Development Environment

- aktywnym projektem powinien być: FM Modulation (PPM + Set active project)

- wybrać „Build project” (menu Project)

- uruchomić program (Debug -> Run)

- dokonać zadanych obserwacji, na koniec każdej z nich zatrzymać program (Debug -> Halt) i zresetować płytkę (Debug -> Reset)

- Testowanie efektów modulacji (ASM).

- zaobserwować (na własne uszy oraz na oscyloskopie) działanie przycisków IRQ, zanotować sygnalizację zmian nastaw

- zmienić częstotliwość obwiedni (w programie), sprawdzić wynik zmian

W tym celu należy zmodyfikować zmienną „cm” w FM_Modulation_sinewavetbls.asm

- wrócić do ustawień pierwotnych, zmienić częstotliwość nośnej, przeprowadzić obserwacje

W tym celu należy zmodyfikować zmienną „c0” w FM_Modulation_sinewavetbls.asm

- Wykorzystanie okna Plot.

- umożliwia ono oglądanie próbek sygnałów na płytce oraz ich przekształcanie (np. transformata FFT)

- okno uruchamia się poprzez View -> Debug windows -> Plot

- następnie należy nazwać wykres (typ: line plot), wybrać dane (zmienna – przycisk Browse), określić liczbę próbek

- przycisk Settings pozwala edytować wygląd wykresu oraz dokonywać obliczeń na próbkach

- Program oscyloskopu.

- uruchamiany skrótem na pulpicie

- wyzwalanie należy ustawić na (Repeat), a następnie włączyć nagrywanie próbek

- możliwa jest generacja sygnałów dla płytki (Signal generator)

- Modulacja w C.

- w pliku „main.c” (projekt Laborka) należy odznaczyć // #define FM

- zdebugować program i uruchomić, włączyć sygnał modulujący (z generatora sygnałów); odsłuch na słuchawkach, zobrazowanie FFT na ekranie komputera

- częstotliwość nośna: 15kHz

- prążek nośnej przesuwa się w zadanym rytmie wokół położenia centralnego

- amplituda wahań zależy proporcjonalnie od amplitudy sygnału modulującego

## Modulacja kwadraturowa

Modulacja ta polega na wymnożeniu dwóch sygnałów (nie w fazie) przez sinusoidę oraz cosinusoidę (sygnały ortogonalne), a następnie zsumowaniu iloczynów. W tym ćwiczeniu można modulować dwie sinusoidy lub wykonać modulację głosem (przez mikrofon).

Efekt modulacji przedstawiony jest poniżej (nośna 22.1kHz, sig1 3kHz, sig2 5kHz):

Występują tu następujące prążki: główne (nośna, sygnały) oraz kombinacje sum i różnic nośnej, sig1 oraz sig2.

Dzięki wykorzystaniu sumy dwóch sinusów możliwe jest uzyskanie z QAM modulacji PSK (phase shift keying).

Demodulacja przeprowadzana jest z użyciem filtru Hilberta, a schemat przykładowego demodulatora znajduje się poniżej:

## OBSERWACJE

- Przygotowanie zestawu.

- sprawdzić poprawność podłączenia zestawu (podłączyć zasilacz do gniazda POWER, połączyć płytkę i komputer przez port USB, sprawdzić aktywną sesję: ADSP21161 EZKit Lite)

- podłączyć mikrofon do wejścia MIC IN, a słuchawki do wyjścia

- podłączyć wyjście audio komputera do wejścia stereo Channel1

- podłączyć wyjście stereo Channel2 płytki z wejściem line-in komputera

- otworzyć plik „Laborka.dpj” (katalog .\Digital_Audio_Synthesis\QAM_c) w VisualDSP++ Integrated Development Environment

- aktywnym projektem powinien być: Laborka (PPM + Set active project)

- wybrać „Build project” (menu Project)

- uruchomić program (Debug -> Run)

- dokonać zadanych obserwacji, na koniec każdej z nich zatrzymać program (Debug -> Halt) i zresetować płytkę (Debug -> Reset)

- Testowanie efektów modulacji.

  - włączyć generację sinusoid (zakładka oscyloskopu) oraz rejestrację sygnału wyjściowego

  - mówić do mikrofonu – obserwować FFT (w programie wejście musi być Left/Right_channel_in_1; Left/Right_channel_in0 wprowadza sygnały modulujące z generatora)

  - w sprawozdaniu zamieścić widok transformaty FFT zaobserwowany w programie oscyloskopu (dla modulacji sinusoidami)