Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i

Informatyki

Zastosowanie Procesorów

Sygnałowych

Ćwiczenie:

Stroik do gitary elektrycznej z wykorzystaniem

ADSP-21161N.

Krzysztof Wiśniewski

Robert Piotrowski

Bolesław Wojtowicz

Gdańsk, 2006

1. Wstęp.

Laboratorium te ma nauczyć Ciebie obsługi narzędzia „Analog Devices VisualDSP++”, programowania w Asemblerze/C++, oraz pokazanie Tobie przykładowych zastosowań układów DSP.

  - Dyskretna transformacja Fouriera.

Obliczenie DFT z definicji wymaga mnożeń zespolonych i N(N-1) dodawań:

1.2 Szybka transformacja Fouriera (ang. Fast Fourier Transform - FFT)

Ponieważ DFT charakteryzuje się złożonością obliczeniowa rzędu N2, dzieląc sygnał na dwie części i transformując je osobno, musimy wykonać dwa razy po (N/2)2 operacji plus niewielką liczbę operacji potrzebnych na „skonsolidowanie” widm częściowych. Przykładowo dla N=1024, zamiast wykonywać mnożeń N2=1048676 wykonuje się 2*(N/2)2=524288 mnożeń, czyli dwa razy mniej.

Oczywiście podziału zbioru próbek można dokonywać dalej –aż do uzyskania zbiorów dwuelementowych.

W dalszej części niniejszej instrukcji zostanie zaprezentowany algorytm radix-2 DIT (ang. Decimation In Time), ze względu na prostotę realizacji i powszechność stosowanego podejścia.

W algorytmie tym zakłada się, że transformowany sygnał posiada N=2p próbek, a następnie:

1) dokonuje się zmiany kolejności próbek (realizowane jest to sprzętowo przez adresowanie z inwersją bitów), dzieląc je rekurencyjnie na próbki o indeksach parzystych i nieparzystych, aż do uzyskania zbiorów dwuelementowych;

2) wykonuje się serię N/2 dwupunktowych przekształceń DFT;

3) następnie składa się widma dwukrążkowe (będące wynikiem przekształceń DFT z pkt.2) w widma czterokrążkowe. Procedurę powtarza się aż do momentu „złożenia” pełnego -N - punktowego widma.

Dla danego N algorytm FFT w wersji radix-2 DIT *(decymacja w czasie) wymaga wykonania Nlog2N mnożeń i tyle samo dodawań zespolonych

- • *-szybsza wersja algorytmu redukuje liczbę mnożeń do połowy tej wielkości.

Próbki sygnału x(n) są uporządkowane według zasady inwersji bitów indeksu.

Liczbę mnożeń można jeszcze zmniejszyć zastępując operacje motylkowe:

W podobny sposób można opisać algorytm z podziałem częstotliwości (tutaj decymacja ma miejsce „po stronie” częstotliwości):

Przedstawiony powyżej algorytm radix-2 DIT nie jest jedynym szybkim algorytmem typu DIT pozwalającym na wyznaczenie DFT. W literaturze przedstawiono wiele wersji algorytmów FFT, w tym efektywniejsze od radix-2 algorytmy radix-4 (4 „części”), gdzie wykonuje się 3N/4 mnożenia zespolone, zamiast N/2 mnożeń (radix-2),ale etapów jest dwa razy mniej.

2. Cel ćwiczenia.

Ćwiczenie te prezentuje przykładowe zastosowanie układu DSP. Jest nim stroik do gitary elektrycznej.

Po ukończeniu tego ćwiczenia nauczysz się:

- obsługi programu Analog Devices VisualDSP++;

- programowania płytki ADSP-21161N;

- wykorzystania FFT;

3. Opis programu.

Program główny znajduje się w pliku „Main.c”.

Działanie programu.

Na samym początku kompilator sprawdza co jest zdefiniowane i robi obliczenia dla poszczególnych definicji.

#define Stroik – odznaczenie spowoduje, że zakres strojenia będzie od 0Hz do 2xczęstotliwość wybranej struny(powyżej tej częstotliwości będzie się świecić skrajna prawa dioda).

#define Stroik - odznaczenie spowoduje, że zakres strojenia będzie od -20 próbek do +20 próbek od częstotliwości  wybranej struny. Powyżej +20 próbek jak i poniżej -20 próbek będą się świecić skrajne diody, kolejno prawa albo lewa.

#define dziel 16 – zmieniając wartość dziel ustawiamy programowo częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego.

Program zostaje załadowany do płytki ADSP-21161N.

Po wgraniu programu do płytki wyłączane są diody. Po tej operacji następuje sprawdzenie jaki przycisk został wciśnięty (w przypadku nie wciśnięcia żadnego z przycisków częstotliwością podstawową jest 440Hz). Każdemu przyciskowi (SW) została przypisana odpowiednia struna (częstotliwość drgania strun).

SW1 (Flag3) - E1 - 329,63 Hz -> 225 próbka (dla dziel=16)

SW2 (Flag2) - H2 - 246,96 Hz -> 168 próbka (dla dziel=16)

SW3 (Flag1) - G3 - 196 Hz    -> 134 próbka (dla dziel=16)

SW4 (Flag0) - D4 - 146,83 Hz -> 100 próbka (dla dziel=16)

SW3 i SW4 - A5 - 110 Hz    ->  75 próbka (dla dziel=16)

SW2 i SW3 - E6 - 82,41 Hz  ->  56 próbka (dla dziel=16).

Numer próbki został wyliczony w następujący sposób:

gdzie: fU – częst. próbkowania układu, fpr – częst. programu(zaprogramowana częst),

dziel – dzielnik częst., lpr – ilość pobranych próbek, wsp – współczynnik ilości Hz na próbke, fstr – częst. drgania struny, nrpr – numer próbki

Następnie pobierane są próbki z częstotliwością fpr. Po pobraniu 2048 próbek zostaje sprawdzone czy został nasycony przetwornik AC.

W przypadku wykrycia dwóch sąsiadujących próbek o tych samych wartościach następuje zaświecenie się wszystkich diod (sygnalizacja błędu) i program ponownie zaczyna pobierać próbki z wejścia. Aby zobaczyć działanie podprogramu należy przełączyć przełącznik trzy-pozycyjny w prawo. Wtedy zaświecą się wszystkie diody. Po przełączeniu przełącznika w pozycję środkową program powinien powrócić do prawidłowego działania tzn. nie powinny się świecić wszystkie diody.

Jeżeli układ nie wykryje błędu to wykonane jest FFT – jest to FFT Radix-2 2048 punktowa (funkcja zaimplementowana w  „Analog Devices VisualDSP++”). Po wykonaniu powyższej funkcji otrzymujemy tablice z wartościami Re i Im. Z tych macierzy wyliczany jest moduł.

Potem  przeszukiwana jest tablicę z modułami w celu znalezienia wartości maksymalnej i jej odpowiadającej nr próbki.

Następnie zostaje sprawdzana różnica numeru próbki wzorcowej (określonej dla każdej ze strun) a numeru próbki znalezionej w tablicy. W zależności od różnicy (różnicy częstotliwości) zostają włączone odpowiednie diody.

4. Przebieg laboratorium.

Należy podłączyć płytkę ADSP-21161N do komputera, uruchomić program „Analog Devices VisualDSP++” i załadować projekt „laborka.dpj”.

Po zapoznaniu się z plikiem „Main.c” należy połączyć kablem „mini_Jack” komputer (zielone gniazdo) i wejście „mic_in” znajdujące się na płytce  ADSP-21161N.

Odpalamy program Virtins Sound Card Instrument (Scins) klikamy na Instrument i wybieramy Signal Generator:

ustawiamy jak na rysunku poniżej:

i klikamy na zielona strzałkę w celu uruchomienia generatora. Generowany sygnał to sinus o amplitudzie 100mV i częstotliwości 143Hz.

Odznaczamy linię #define nie_z_pliku aby wyglądała jak poniżej.

Przed kompilacją, w Main.c ustawiamy breakpointy, klikamy na:

- Setup_ADSP21161N(); i naciskamy F9

- rfft2048 (real_input, real_output, imag_output); naciskamy F9

- if (probka==struna) naciskamy F9

wciskamy Ctrl+F7 (Built File) po tym F7 (Built Project).

- podświetli nam sie pierwszy breakpoint Setup_ADSP21161N(),

- naciskamy przycisk LED_2(Flag0) i naciskamy F5(RUN),

- podświetli sie linia rfft2048(....);

Kursorem myszki najeżdżamy na View/Debbug Windows/Plot/New i klikamy.

Otworzy nam się Plot Configuration:

kliknąć na Browse... i wybrać real_input w Count wpisać 2048 a Data ustawić float – zatwierdzić OK.

Otrzymaliśmy przebieg sygnału wejściowego:

klikajac na otrzymanym wykresie prawym przyciskiem myszy wybieramy Modify Settings...

Klikamy na zakladke Data Processing i wybieramy FFT Magnitude (przyklad1_FFT)

Zatwierdzamy OK.

W ten sposób otrzymaliśmy wykres FFT sygnału wejściowego:

Następnie naciskamy na F5,podświetli nam sie ostatni breakpoint. Po tej akcji zostaje wyliczone FFT z funkcji.

Na okno Plot klikając na otrzymanym wykresie prawym przyciskiem myszy wybieramy

Modify Settings... Klikamy na zakładkę Data Processing i wybieramy None. Zatwierdzamy.

Przedstawiony rysunek obrazuje nam wynik działania funkcji FFT. Jak widać jest on taki sam jak rysunek otrzymany przez Analog Devices VisualDSP++.

Usunąć wszystkie Breakpoint'y (tak samo jak się je robiło) następnie wciskając F5 uruchamiamy program w trybie ciągłym.

Wcisnąć przycisk SW1 (Flag3), ustawić generator tak jak na rysunku poniżej:

i wcisnąć zieloną strzałkę. Zaobserwować zmiany świecenia diod.

Zmieniając częstotliwość w generatorze zaobserwować zmiany kolejności świecenia diod. Również wciskane przyciski zmieniają  kolejności świecenia.

Ładownie próbek dźwięków gitary z plików.

Należy:

- zrobić Halt (Alt+F5) i wcisnąć Debug\Reset,

- zakomentować linię #define nie_z_pliku

- ustawić breakpoint'y w:

  - rfft2048 (real_input, real_output, imag_output);

  - if (probka==struna)

- Załadować program do płytki ADSP-21161N i uruchomić

- wciskać F5 aż podświetli się linia rfft2048 (real_input, real_output, imag_output);

- kliknąć na Memory\1 Fill... ustawić jak na rysunku poniżej:

File name: podajemy plik z próbkami (E1.dat), który znajduje się we folderze Gitara_Probki znajdujący się w tym samym katalogu co program.

Otworzy się okno Select Format wybieramy Floating Point 32 bit i zatwierdzamy OK, następnie otwieramy View\Debug Windows\Plot\New. Otworzy się okno Plot Configuration, który ustawiamy tak samo jak zostało pokzane w ćwiczeniu wcześniejszym (powyżej).

Otrzymaliśmy:

Do odsłuchania załadowanych próbek należy na wykresie Plot kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrac Modyfi Settings... i kliknąć na zakładkę Data Processing. W  Sample rate (Hz) wpisać 3000 i zatwierdzić.

Podłączyć słuchawki do wyjścia z komputer (zielony port).
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na Plot i wybrać Export.... W oknie Export Plot wybrać Sound Card i kliknąć Export. Powinniśmy usłyszeć dźwięk w słuchawkach.

5. Wnioski.

Po zakończeniu tego ćwiczenia powinieneś oswoić się z narzędziem „Analog Devices VisualDSP++” i programowaniu w C++.

6. Literatura.

Instrukcja do laboratorium została oparta na:
- wcześniejszych wykonywanych ćwiczeniach na laboratorium Zastosowania Procesorów 	Sygnałowych

- danych z internetu – a szczególnie z ćwiczenia wykonywanego na Politechnice Poznańskiej : http://cygnus.et.put.poznan.pl/~piotrw/labdsp/FFT.pdf